## Slide 1: Flot de conception mixte à l’IPHC

## Slide 2: Plan
Introduction
  Les différents types de flots de conception : AoT, DoT et MSoT
  Objectifs de cette présentation
  Les nouveaux outils utilisés
Interopérabilité Virtuoso / Encounter
  2 exemples d’utilisation à l’IPHC
  Adaptation du PDK et des cellules standards
  Configurations utiles
  Sous Virtuoso
  Sous Encounter
Tempus, Voltus et Liberate
  Tempus : STA et SI
  Voltus : Analyse de puissance et Analyse de rails d’alimentation
  Liberate : Liberty file / Retour d’expérience
PVS en 3 slides

## Slide 3: Introduction

## Slide 4: Les différents types de flots de conception 1/2
Design de plus en plus mixte
  Particularité à l’IN2P3 : circuit historiquement à dominante analogique
Dépasser les flots de conception Analog on Top (AoT) et Digital on Top (DoT)
  Le designer s’adapte au flot le plus adéquat à son projet
Les flots Mixed-Signal on Top (MSoT)
  Basculer des outils Analogiques aux outils Numériques pour prendre le plus adapté à une étape du projet
  Le designer choisit le flot le plus adapté à la situation

## Slide 5: Les différents types de flots de conception 2/2
source site Cadence

## Slide 6: AoT
source site Cadence

## Slide 7: DoT
source site Cadence

## Slide 8: MSoT
source site Cadence

## Slide 9: Objectifs de cette présentation
Eviter de donner le flot étape par étape
Donner les points bloquants
Donner des astuces
Illustrer par des exemples concrets

## Slide 10: Les nouveaux outils Cadence
Beaucoup de nouveaux noms pour les outils
  EDI  Innovus
  ETS  Tempus
  EPS  Voltus
  QRC  Quantus
  …
Il est préférables d’avoir les outils le plus à jour possible
  Des limitations sont possibles sur les outils les plus anciens
  En cas de bug, il est peut être déjà corrigé
  Attention aux licences et au effet de bord dans le flot

## Slide 11: Outils utilisés dans cette présentation
Présentation fondée sur :
  PDK : TowerJazz CIS 0.18 µm et IP Tower
  Virtuoso : 6.1.6.500.10 (Février 2015)
  EDI : 13.24-s026
  Tempus/Voltus : 13.25-s044
  PVS : 14.12-s293 (Décembre 2014)
  QRC : 14.1.3-s046 (Octobre 2014)
  Liberate : 13.1.4 (Septembre 2014)
Attention
  les outils étant de plus en plus interdépendant les versions doivent souvent évoluées ensembles
Mai 2014

## Slide 12: Interopérabilité Virtuoso/Encounter

## Slide 13: Introduction
Pour utiliser les flots MSoT on doit pouvoir basculer facilement entre les outils analogiques et numériques
Interopérabilité assez facile à obtenir, mais une démarche rigoureuse dans la création des layouts est nécessaire pour que tout se passe bien
Quelques prérequis sur la techfile et la bibliothèques de cellules standards sont également nécessaire
Quelques variables d’environnement permettent de faciliter les démarches

## Slide 14: Exemple 1 : Etude de couplage 1/3
Contexte: des couplages sur les tensions de références pour less discriminateur sur le circuit FSBB_M0 limite les performances
  Circuit de grande taille (0,9 cm x 1,6 cm) développé dans le cadre de l’upgrade de l’ITS d’ALICE
  Tensions de références générées en un point au bas du circuit et traverse l’ensemble du numérique
  Couplage à étudier sur l’ensemble du circuit
    Un faible couplage entre signaux numérique et analogique à une influence
    Pour détecter une injection de 360 µV sur une capacité de 500 fF, il faut chercher des capacités de couplage de 0,1 fF avec une alimentation de 1,8 V

## Slide 15: Exemple 1 : Etude de couplage 2/3
Méthode classique : extraction des capacités de couplages + post simulation analogique
  L’extraction prend 4-5 jours  plusieurs cycles peuvent prendre plusieurs semaines
Méthode avec interopérabilité : chargement du design sous encounter + extraction par captable + script pour étudier les rapports d’extractions
  Un cycle complet prend quelques heures
  La mise en place à nécessiter 3-4 jours (écriture du script)
  La méthode peut facilement être réutilisée

## Slide 16: Exemple 1 : Etude de couplage 3/3
Résultats sur le bruit temporel de FSBB_M0/FSBB_M0Bis en mode discri+pixel en milivolts
Avant correction
Après correction

## Slide 17: Exemple 2 : Etude des rails d’alimentation 1/3
Contexte : vérifier si les rails d’alimentation sont suffisant pour MISTRAL-O dont l’espace non sensible doit être le plus faible possible
  Prototype de taille finale (1,5 cm x 3 cm) développé pour les couches les plus externes de l’ITS d’ALICE (surface total d’environ 10 m²)
  Limiter le risque d’overdesign pour ne pas augmenter la surface de la zone non sensible du capteur
  Si les rails d’alimentation ne sont pas suffisant, il y a un risque de mauvais fonctionnement

## Slide 18: Exemple 2 : Etude des rails d’alimentation 2/3
Méthode classique : extraction des résistances + post simulation analogique
  Nécessiter d’avoir un schéma final et grande difficulté pour la post simulation
Méthode avec interopérabilité : chargement du design sous encounter + early rail analysis
  Possibilité de faire une analyse sans avoir finaliser un bloc en donnant une estimation de la consommation
  Possibilité de faire des analyses fine (statique et dynamique) assez rapidement avec des powergrid libraries

## Slide 19: Exemple 2 : Etude des rails d’alimentation 3/3
Résultats sur la masse analogique de 1664 discriminateurs:
  1 seul point de contact pour l’ensemble (point blanc)
  1 point de contact par discriminateurs (points blanc)

## Slide 20: Adaptation du PDK 1/4
Les technologies utilisées à l’IN2P3 sous souvent assez ancienne et les PDK ont souvent été développés pour IC 5.1
Les fondeurs ont adaptés les anciens kit en OpenAccess (OA)
  Toutes les possibilités liées à OA ne sont pas forcément disponible
  Les fondeurs mettent à jour les kits en intégrant de plus en plus de fonctionnalités
  Cas de TowerJazz : depuis l’an dernier le kit et les cellules standard sont totalement adaptés à l’interopérabilité entre Virtuoso et Encounter

## Slide 21: Adaptation du PDK 2/4
Différents formats historiques de techfile
  Virtuoso 6.1  OA
  Encounter  LEF
Encounter est aussi compatible OA
  Il faut donc transcrire la techfile LEF en OA si le fondeur ne l’a pas fait
    La techfile LEF défini en général : les grilles de routage/placement, les vias spécifiques à Encounter, les sites pour le placement
  2 méthodes
    Dans un shell linux avec l’environnement Virtuoso (cds.lib inclus)
      lef2oa –lef < name_of_the_LEF_technology_file> -lib < the_common_PDK_to_be_generated> -techRefs <the_base_PDK>
    Dans Encounter après avoir chargé la techfile LEF (préférable pour les nœuds inférieurs à 28 nm inclus)
      write_oa_techfile <filename>

## Slide 22: Adaptation du PDK 3/4
La techfile générée par lef2oa est une extension de la techfile définie dans l’option techRefs
  Lors de la création d’une bibliothèque, il est uniquement nécessaire d’inclure la techfile générée par lef2oa
    Tout ce qui est dans la techfile de référence existe et est respecté
  2 façons d’inclure la techfile : attach et reference

## Slide 23: Adaptation du PDK 4/4
Référencer les techfiles est préférable
  On peut référencer plusieurs techfiles
    On peut crée une techfile projet contenant des règles spécifiques, fluid guard ring, …
  La techfile de référence devient une techfile
    similaire à une importation DEF (Encounter)
  Pour visualiser les bibliothèques en références
    Tools->Technology Database Graph
  Pour détacher la techfile d’une bibliothèque existante
    techUnattachTechFile( ddGetObj("mydesignlib")) en 6.1.6
  Pour déférencer toutes les techfiles d’une bibliothèque existante
    techId=techGetTechFile(ddGetObj("mydesignlib")) techId~>refs =nil

## Slide 24: Adaptation des cellules standards 1/3
Difficile de donner une démarche unique car ça dépend de ce que l’on a au départ et jusqu’où l’on veut arriver
Si le fondeur ne fourni pas de bibliothèque oa, il faut la générer à partir des fichiers standard
  abstract  LEF
  layout  gds
  verilog  il faut compiler le fichier
  schematic  cdl
  Symbol  EDIF / verilog / schematic
TowerJazz fournit depuis fin 2014 une bibliothèque bien garnie

## Slide 25: Adaptation des cellules standards 2/3
Si vous accès aux vues layout, il est préférable de les rendre compatible layout XL  il faut placer les pins sur le layout
  J’ai développé un script en SKILL qui transforme les shapes M1 en pin en utilisant les labels pour le nom
Les pins d’alimentation sont une difficulté
  Virtuoso et schematic ont besoin d’alimentation
  Par défaut Encounter et Verilog n’ont pas besoin d’alimentation

## Slide 26: Adaptation des cellules standards 3/3
Définition du Cell Type et du site
  Dans le CIW: Tools->Set Cell Type …
  Dans les propriétés de la cellule (shift-Q)  site et Cell Type

## Slide 27: Configurations utiles 1/3
Activer le cache des pcells
  Encounter n’est pas capable d’évaluer les pcells
  Utiliser Virtuoso pour les évaluer et les sauvegarder dans un cache
  Définir les 2 variables d’environnement pour Virtuoso et Encounter
    setenv CDS_ENABLE_EXP_PCELL TRUE
    setenv CDS_EXP_PCELL_DIR_MYEXPCACHE ./.expressPcells
  Dans la vue layout Tools->Express Pcell Manager …
    Sauvegarder le cache

## Slide 28: Configurations utiles 2/3
Variables utiles pour Virtuoso :
  Ne pas générer ‘|’ devant les noms d’instances :
    envSetVal("layoutXL" "prefixLayoutInstNamesWithPipe" 'boolean nil)
  Utilisation des bus implicites :
    envSetVal("layoutXL" "createImplicitBusTerminals" 'boolean t)

## Slide 29: Configurations utiles 3/3
Variable utile pour Encounter
  Démarrer Encounter avec la commande : encounter -win –init init_file.tcl
  Dans le fichier init_file.tcl :
    Pour importer les objets générés par Virtuoso et non compris par Encounter
      setOaxMode -updateMode true
    Pour désactiver la compression des bibliothèques (non nécessaire en 6.1.6)
      setOaxMode -compressLevel 0
    Pour rendre unique la netlist
      set init_design_uniquify 1

## Slide 30: Compression des bibliothèques 1/2
Depuis EDI 11 et IC 6.1.6
  Permet de limiter la taille des bibliothèques
  Je n’ai pas constaté de ralentissement
  Limitation pour certains outils anciens
    Assura
  Par défaut pour Encounter
  Pour Virtuoso s’active lors de la création de la bibliothèque
  L’état se visualise dans le Library Manager
RMB haut de la partie Library [header options]->Show compression enabled

## Slide 31: Compression des bibliothèques 2/2
Utilitaire oazip :
  Se lance dans le shell linux avec l’envrionnement Virtuoso
  Se lance dans le répertoire où se trouve la bibliothèque ou bien en précisant le chemin de la bibliothèque avec l’option -libPath
    Attention avec -libPath : l’option –lib est nécessaire mais non pris en compte
  oazip -lib library {-compress|-decompress|-check|-query|-update} [Optional Arguments]
    compress : compresse la bibliothèque en utilisant l’option –compressLevel level avec level de 1 à 9 (1 par défaut et faible compression)
    decompress : décompresse la bibliothèque
    query : demande le niveau de compression de la bibliothèque
    check : vérifie la cohérence entre la bibliothèque et les vues
    update : force les vues à avoir le même niveau de compression que la bibliothèque

## Slide 32: Virtuoso : Layout XL
Pour que l’interopérabilité fonctionne il faut que les layouts soient générés avec Layout XL
  Layout XL  Layout + connectivité (à partir d’un schematic ou non)
  Pour mettre à jour la connectivité et le Cadence Physical Hierarchy (CPH)
    Connectivity->Update->Connectivity Reference
Il est possible de rendre les layouts non générés avec XL compatible
  En 6.1.6, le binding se fait automatiquement avec l’outil disponible par Connectivity->Update->Binding
    Voir Rapid Adoption Kits (RAK) : Making a layout XL- compliant using Update Binding (XLME)
  Il est possible de définir uniquement les pins pour traiter la cellule comme une blackbox

## Slide 33: Virtuoso : Alimentations 1/3
Le signal type doit être défini
  Dans le schematic ou dans le layout
    Pour le schematic, c’est dans les propriétés du wire segment (et non dans le wire label)
    attention à l’update schematic->layout
  Plusieurs types
    power : alimentation positive
    ground : la masse
    clock : traitement spécial dans VSR*
    analog : n’est pas routé par NanoRoute
    …
* Virtuoso Space-Based Router

## Slide 34: Virtuoso : Alimentations 2/3
Définition automatique à mettre dans le cdsinit
  Pour définir :
    ciRegisterNet("power" '("vdd" "vdd!") ?regexNetNames '("^vdd"))
    ciRegisterNet("ground" '("gnd" "gnd!") ?regexNetNames '("^gnd"))
    ciRegisterNet("analog" '("analog") ?regexNetNames '("^ana_"))
    ciRegisterNet("clock" '("clk") ?regexNetNames '("^clk_"))
  Pour vérifier :
    ciGetNetNames("supply")
    ciGetNetNames("power")
    ciGetNetNames("ground")
    ciGetNetNames("clock")
  Pour appliquer après un Check&Save :
    envSetVal("schematic" "postProcNetSigTypes" 'boolean t)

## Slide 35: Virtuoso : Alimentations 3/3
Pour définir les rails d’alimentations (stripe sous Encounter)
  RMB sur le wire/pathSeg et Compose Trunk
    La propriété Topology change à STRIPE
  Possibilité d’utiliser le routage spécifique Pin to Trunk avec VSR

## Slide 36: Virtuoso : CPH
Conseil : comme il est d’usage sous Encounter, il est souhaitable de sauvegarder chaque étape de layout dans un nom spécifique
  Utile pour repartir d’un certain point
  Exemples : layout_fp (après floorplan), layout_placed (après placement), layout_routed (après routage) et layout (vue finale)
  Basculement entre les vues via le CPH
    Launch->Configure Physical Hierarchy …
    CPH en configuration Hierarchy Configuration
    Effectif après un Update Components and Nets

## Slide 37: Encounter : Ouvrir un layout de Virtuoso 1/2
File->Import Design…
  Netlist : layout
  Techno Lib : première bibliothèque définie
  Physical Lib : bibliothèque des cellules standards
  Abstract : abstract layout pour utiliser la génération automatique d’abstract
  MMMC : un fichier par défaut peut-être utile pour avoir accès à certaines options d’Encounter

## Slide 38: Encounter : Ouvrir un layout de Virtuoso 2/2
MMMC browser :
  Multi Mode Multi Corner
  Nécessaire pour tout ce qui est timing
  Delay Corners :
    Library Sets : Liberty file pour timing / signal integrity cdB
    RC Corners : cap table / qrcTechfile
    OP Conds : conditions virtuelles pour le timing
  Constraint Modes
    Sdc Files : fichier de contraintes nécessaire mais peut être vide

## Slide 39: Encounter : Mettre à plat un layout 1/4
Encounter charge uniquement le premier niveau hiérarchique
Les cellules standards sont les nœuds finaux
Les autres instances sont soit des:
  Block
    Permet de mettre la hiérarchie à plat avec un assembleDesign
  blockBlackBox
    Ne permet pas de mettre la hiérarchie à plat
    Se défini via le CPH en configuration Soft Block
      RMB sur la cellule et Set Master Cell Type -> Soft Block -> blockBlackBox
    Est nécessaire pour les What-If Analysis

## Slide 40: Encounter : Mettre à plat un layout 2/4
Avant l’assembleDesign :
  En vert les blockBlackBox
  En bleu les block

## Slide 41: Encounter : Mettre à plat un layout 3/4
Après l’assembleDesign :
  En vert les blockBlackBox
  En bleu les block
  En marron les instances hiérarchiques

## Slide 42: Encounter : Mettre à plat un layout 4/4
Remonter la hiérarchie via assembleDesign
  assembleDesign -block {LibName CellName ViewName}
Reconnecter les alimentations
  Normalement, non nécessaire si les alimentations ont été bien définies dans Virtuoso, mais attention après l’ECO
  globalNetConnect VDD! -type pgpin -pin VDD -all -netlistOverride
  globalNetConnect VSS! -type pgpin -pin VSS –all -netlistOverride
  globalNetConnect VDD! -type tiehi
  globalNetConnect VSS! -type tielo
Réappliquer ou effacer les connexions globales
  applyGlobalNets
  clearGlobalNets

## Slide 43: Encounter : Sauvegarde de la netlist
Plusieurs types de netlist peuvent être nécessaire : pour la simulation, le LVS, avec les alimentations
Physique / non physique
  Avec ou non les cellules de remplissage, …
Commande utiliser chez nous
  saveNetlist -includePowerGround –excludeLeafCell -excludeTopCellPGPort {\VSS! \VDD!} top_cell.v
  Inclus les alimentations sauf dans la cellule top, exclus la définition des standard cells et n’inclus pas les fillers
Cette netlist et utiliser avec PVS pour le LVS et l’extraction et pour la simulation avec rétro-annotation

## Slide 44: Encounter : Sauvegarder et rouvrir le layout
Sauvegarder le layout
  saveDesign -cellview {LibName CellName ViewName}
Restaurer un layout déjà chargé une première fois par Encounter
  restoreDesign -cellview {LibName CellName ViewName}
A partir de là on peut utiliser cette vue layout avec Tempus, Voltus, Encounter et Virtuoso

## Slide 45: Pour aller plus loin 1/2
Documentation :
  Mixed Signal (MS) Interoperability Guide
Virtuoso :
  Floorplanning
  Placement automatique (cellules numériques/analogiques)
  Routage automatique/semi-automatique (VSR & Wire Assitant)
Encounter :
  What-If Analysis
  Routage analogique avec MSRoute/VSR
  Interopérabilité des contraintes

## Slide 46: Pour aller plus loin 2/2
Quantus :
  Techfile unifiée (Virtuoso/Encounter)
  Génération de captable
Alimentations :
  Si plusieurs power domain avec tensions différentes, shutdown de certaine partie
    Power Intent Extraction Assitant (PIEA) dans Virtuoso
    Common Power Format (CPF) standard pour échanger avec Encounter
Simulations :
  Nouveau netlister : AMS Unified Netlister (AMS UNL)
  Simulation de netlist verilog avec précompilation
Virtuoso Mixed-Signal Flow :
  Nouvel outil pour la gestion de netlist verilog sous Virtuoso

## Slide 47: Tempus, voltus et liberate

## Slide 48: Introduction
Tempus et Voltus sont des outils signoff de vérification des timings et d’analyse de puissance
Liberate est un outil de caractérisation de cellules qui peuvent être ensuite utilisées dans Tempus et Voltus.
Tempus et Voltus sont intégrés dans Encounter, mais peuvent être lancés en standalone
Le layout interopérable généré avec Encounter peut être lu directement par Tempus et Voltus
Tempus et Voltus utilise la même interface
  Avec Tempus on peut faire des analyses de puissance
  Avec Voltus on peut faire des analyses de timings

## Slide 49: Tempus/Voltus : chargement d’un design 1/2
Onglet Setup :
  General : Fichier pour sauvegarder le setup
  Cocher la case Read Physical data pour charger le layout
  Library : fichiers liberty pour le timing et cdB pour le « bruit »
  MMMC : la même chose que sous Encounter avec le MMMC Browser

## Slide 50: Tempus/Voltus : chargement d’un design 2/2
Si le design provient d’Encounter, il faut le charger par une commande ou par le menu
  restore_design –cellview {libName cellName viewName} –physical_data
  Design -> Read Design…

## Slide 51: Tempus/Voltus : Schematic
Onglet Schematic :
  interface similaire à Encounter
  Il est possible de se déplacer dans la hiérarchie

## Slide 52: Tempus/Voltus : Layout
Onglet Layout :
  Interface similaire à Encounter
  Cross probing entre le layout et les autres onglet
    Notamment avec les analyses

## Slide 53: Tempus/Liberate : Principe de la STA 1/3
STA (Static Timing Analysis) est une méthode d’évaluation de la fréquence de fonctionnement d’un circuit sans simulation*
La post-simulation avec la rétro annotation de délais n’est plus adaptée pour vérifier les timings
  Augmentation de la complexité de la partie numérique des circuits
  Augmentation du nombre de corners
Nodes | 130 nm | 65 nm | 28 nm
PVT | 3 (fast,typ,slow) | 3 (fast,typ,slow) | 3 (fast,typ,slow)
Leakage | n/a | 3 Vths | 3 Vths
Voltage Scaling | n/a | 2 Voltages | 2 Voltages
Temperature | n/a | n/a | 2 Temperatures
Yield | n/a | n/a | 2 Yield
Total Views | 3 | 18 | 72
* source Wikipédia
source documentation Liberate

## Slide 54: Tempus/Liberate : Principe de la STA 2/3
Délais :
  Regarder le temps que met un signal pour se propager jusqu’à l’entrée d’une bascule
    Délai de chaque porte + délai de chaque connexion
Timing Arcs :
  Dépend du type de front et de la valeurs des autres entrées
source documentation RAK Liberate

## Slide 55: Tempus/Liberate : Principe de la STA 3/3
Setup & Hold :
  Setup time : temps minimal pendant lequel les données doivent être maintenues avant le front d’horloge
    Analyse : chemin long de la launch clock et chemin court pour la capture clock avec le chemin long pour FF1
  Hold time : temps minimal pendant lequel les données doivent être maintenues après le front d’horloge
    Analyse : chemin court de la launch clock et chemin long pour la capture clock avec chemin court pour FF1
source documentation RAK Liberate & Tempus

## Slide 56: Tempus : Analyse de timing 1/4
Spécifier le type d’analyse :
  Setup ou Hold
  Timing mode
    Single  un seul corner PVT
    Best and Worst Case  2 corners PVT en une seul analyse
    On-Chip Vartion  chaque composant à son propre corner
Spécifier le timing derate :
  Ajustement des temps de propagation avec un facteur de sécurité
Lancer l’analyse :
  Analyse normal ou statistique (si le liberty file est compatible)
  Le rapport s’ouvre alors dans l’onglet Analysis

## Slide 57: Tempus : Analyse de timing 2/4
Donne le slack pour les plus mauvais path
  C’est la marge qu’il reste  le slack doit être positif ou nul
  Il y’a différentes catégories :
    Register to registrer
    Clock to signal
  Pour avoir le détail d’un path, il faut double cliquer dessus

## Slide 58: Tempus : Analyse de timing 3/4
Analyse d’un path particulier :
  Différent graphique de représentation du slack en fonction du type avec une représentation à l’échelle des différentes phases
  Le détail de chaque délais
  La possibilité de faire une simulation analogique avec l’onglet simulation
    Après configuration
  Une représentation schematic

## Slide 59: Tempus : Analyse de timing 4/4
Représentation schematic du path
  Délai de chaque portes
  Délai de chaque interconnexions
  Le path est mis en surbrillance dans le layout

## Slide 60: Tempus : Analyse de SI 1/3
Menu disponible après extraction avec capacités couplés :
  Extraction signoff avec QRC
  Possibilité de sauvegarder le spef
  Possibilité de générer un sdf ensuite
Spécifier le type d’analyse :
  Pour plus ou moins de précision
Lancer l’analyse :
  Le rapport s’ouvre alors dans l’onglet SI

## Slide 61: Tempus : Analyse de SI 2/3
Analyse de glitch :
  Histogramme des nœuds ayant dépasser le seuil
  Liste des nœuds victimes
    Détail des nœuds agresseurs pour chaque victime

## Slide 62: Tempus : Analyse de SI 3/3
Analyse de l’augmentation des délais Min ou Max :
  Histogramme des nœuds ayant une violation de timing
  Liste des nœuds défaillants
    Détail des nœuds agresseurs pour chaque nœuds défaillants
    Représentation temporelle graphique simple

## Slide 63: Voltus : Analyse de puissance 1/3
Spécifier le mode d’analyse :
  Statique
  Dynamique
    Vectorless ou vectorbased
  Sauvegarder des fichiers de courant et de puissance pour l’analyse de rails
Lancer l’analyse :
  Définir un taux d’activité et une fréquence de fonctionnement
  Charger un fichier d’activité (VCD)
    Obtenu avec simvision (attention très gros fichier)
    Préférablement une simulation avec délai et tout les nœuds sauvegardés

## Slide 64: Voltus : Analyse de puissance 2/3
Dans Report -> Power Report
  Camembert de répartition des puissances par cellule
    Cliquable pour descendre dans la hiérarchie
  Histogramme de répartition de la puissance
    Internal
    Leakage
    Switching

## Slide 65: Voltus : Analyse de puissance 3/3
En cliquant sur le bouton Histograms, on peut avoir plus de détails
  Par type de cellule
  Par nœuds
  Par clock
  …

## Slide 66: Voltus : Analyse de rails 1/5
Spécifier le mode d’analyse :
  Statique / Dynamique
    Précision
  Définition des bibliothèques de PowerGrid
    Minimum celle de la techno
Lancer l’analyse :
  Définition du power net
  Définition de la puissance :
    Global
    Fichiers venant de l’analyse de puissance
  Définition de la localisation des sources
    Outil automatique

## Slide 67: Voltus : Analyse de rails 2/5
Charger le résultat de la simulation :
  Il faut cliquer sur LoadState
    Cocher l’option Auto Apply
  Power database :
    Fichier généré par l’analyse de puissance
    Accès à des plots supplémentaires
  Plusieurs types de plots
    IR Drop
    Tap Current
    Rail resistance
    …

## Slide 68: Voltus : Analyse de rails 3/5
Affichage dans le layout pour identifier les points chauds
  Les ronds sont les sources d’alimentation

## Slide 69: Voltus : Analyse de rails 4/5
Possibilité de visualiser un film sur l’évolution de l’IR drop
  Attention ce mode génère une quantité importante de données (35 Go dans cette exemple)

## Slide 70: Voltus : Analyse de rails 5/5
Affichage du waveform du courant
  Par source
  Total

## Slide 71: Encounter : Early Rail analysis
Disponible dans Encounter
  Voltus à partir de la version 14
Définition de la puissance :
  Peut être fait sur des blocs vides
  Global
  Par Instances
  Par régions
  …
Outil de visualisation identique à celui de Voltus pour le rail analysis

## Slide 72: Voltus : Génération de PowerGrid Library 1/3
Extraction du réseau RC de l’alimentation des cellules
  Nécessaire pour plus de précision en dynamique et en statique
  Extraction rapide (8 minutes pour 536 cellules standard)
  Simulation rapide (quelques minutes pour un bloc de 7,5 mm par 400 µm)
Il faut charger la techno et les cellules à partir d’un LEF
  Lors de la configuration de l’analyse de rail il faut préciser par une option non disponible dans le GUI la techfile pour l’extraction
    -extraction_tech_file
  Limitation de l’outil ?
  Limitation de mes compétences ?

## Slide 73: Voltus : Génération de PowerGrid Library 2/3
Tech Only :
  Obligatoire pour les rails analysis
  LEF layermap
    #type technology_layer_name lefdef lef_layer_name
    #--- --------------------- ------ --------------
    metal m1 lefdef M1
    via V2 lefdef V2
    via VI5_no_stk lefdef V5
    poly poly lefdef GC
    via CS_poly1 lefdef CS
    Nom des layers venant de la qrc techfile (disponible dans le fichier ict)
      Techgen -split qrcTechFile
      Techgen -cell -ictout RCGEN

## Slide 74: Voltus : Génération de PowerGrid Library 3/3
Std Cells et Macros/IO
  Configuration similaire pour les deux modes
  Macros peut être un bloc analogique
  Simulation avec spice pour les capacités
  Spécifité pour les Macros
    Ajout du gds
    Ajout de Stop@via pour arrêter l’extraction à un layer
      Exemple : CS_poly1

## Slide 75: Voltus : Vérifications de via d’alimentation 1/2
Vérifier si les rails d’alimentation sont bien connectés entre eux
  Disponible dans Tools->Verify Power Via
  Possibilité de vérifier avec un ratio minimum de vias
    Si le ratio est précisé, les rails sans via ne sont pas vus  2 passes sont nécessaire
  Les erreurs sont disponible dans le Violation Browser
    Disponible dans Tools->Violation Browser

## Slide 76: Voltus : Vérifications de via d’alimentation 2/2

## Slide 77: Liberate : Liberty file 1/3
Liberty file est un fichier de caractérisation des cellules numériques en terme de délai et de puissance
  Détails au niveau de chaque pins pour chaque instances
source documentation RAK Liberate

## Slide 78: Liberate : Liberty file 2/3
Pin d’entrée :
  Valeur de la capacité dans différentes conditions
  Setup/Hold :
    Tableau à deux entrées :
      Pente du signal sur la pin
      Pente du signal de la related pin (ici CLK)
Pin de sortie :
  Délai :
    Tableau à deux entrées :
      Capacité sur le nœud de sortie
      Pente du signal de la related pin (ici CLK)
source documentation RAK Liberate

## Slide 79: Liberate : Liberty file 3/3
Pin d’horloge :
  Puissance dissipée en bougeant seulement l’horloge
    Tableau à une entrée :
      Pente du signal sur la pin
Pin de sortie :
  Délai :
    Tableau à deux entrées :
      Capacité sur le nœud de sortie
      Pente du signal de la related pin (ici CLK)
source documentation RAK Liberate

## Slide 80: Liberate : Généralités
Outils pour générer les liberty files
  Fonctionnement par script tcl
  4 outils :
    Liberate  pour les cellules purement numériques
    Liberate AMS  pour les cellules mixtes
    Liberate MX  pour les mémoires
    Libearte LV  pour comparer les liberty files et les vérifier
  Génère un verilog rétro-annotable
Fichiers nécessaires :
  Netlist (post-extract de préférence)
  Script de définitions des cellules
    Peut être obtenue à partir d’un liberty file existant
  Script de caractérisation
    Définitions des paramètres globaux
Trouve les fonctions de bases du numérique

## Slide 81: Liberate : Notre expérience 1/3
Caractérisation d’une cellule comportant 3 mémoires en full-custom pour pAlpide3 (variation CERN de l’upgrade de l’ITS d’ALICE)

## Slide 82: Liberate : Notre expérience 2/3
Lorsque le script est en place ça marche assez facilement
  Point de départ : template provenant du CERN
  Extraction automatique de la netlist à partir du layout
Difficultés rencontrés :
  Faire la caractérisation de la cellule entière
    La primitive de 3 mémoires avec 3 SET/RESET indépendant n’existe pas
  Le découpage des cellules doit être pensé liberty file
  L’influence de certains paramètres sur le résultat
    La déclaration du type de pin à une influence sur la fonction extraite
RST
RSTB
OUT

## Slide 83: Liberate : Notre expérience 3/3
Résultats :
  Début de l’apprentissage d’un nouvel outil
  Concordance entre les délais rétro-annotés et la simulation analogique
  Concordance de fonctionnalités entre la vue verilog et schematic
    On a testé l’ensemble des vecteurs (15 entrées  32768 vecteurs)
      SystemVerilog randomisation avec coverage
    Découverte de bugs/imperfections de l’architecture provenant du CERN

## Slide 84: Pour aller plus loin
Documentations :
  Les user guide
Cours :
  Les RAK
  Formation Cadence …
What-if analysis
ECO :
  Tempus et Voltus
IBIS :
  Liberate peut générer des fichiers IBIS sur le même principe pour avoir un modèle d’IO
  Ensuite Sigrity …

## Slide 85: PVS en 3 SLIDES

## Slide 86: Pourquoi passer à PVS ?
Assura est un outil en fin de vie
  Bugs non bloquant non corrigés
    Pas de fluid guard ring
  Non adapté au technologie fine
PVS est très performant
  LVS / DRC de circuit de l’ordre du cm² en quelques heures
PVS est similaire à un outil concurrent
  En performances
  En interfaces
    L’apprentissage de l’un facilite celui de l’autre
  Compatible avec le format de règles
    Réutilisation de l’existant
PVS à des spécificités
  Outil de debug performant pour le LVS
    Short locator/Substrat Short locator
  Bien intégré à Virtuoso/Encounter
    Lecture direct de ce qui se trouve dans la mémoire de Virtuoso

## Slide 87: Pourquoi passer à PVS ?

## Slide 88: Pourquoi passer à PVS ?

## Slide 89: Conclusions

## Slide 90: Points positifs de l’interopérabilité
Peut se faire à tous les niveaux entre le monde analogique et numérique
Peut apporter des nouvelles méthodologies pour la conception de circuit plus robuste avec un temps de conception plus court
Nécessaire avec des circuits plus complexe en technologies plus fines
Il est possible d’adapter le flot aux forces en présences à un instant donné avec une application précise

## Slide 91: Points négatifs de l’interopérabilité
Il est préférable de l’intégrer le plus tôt possible au projet
Nécessite une certaine technicité étendue notamment si le PDK n’est pas adapté au départ
On peut se faire piéger en s’entêtant dans un mauvais choix d’outil
Le point d’entrée peut sembler insurmontable …
… mais le réseau sert à ça !

## Slide 92: ANNEXE PVS

## Slide 93: Menu PVS
Launch->Plugins->PVS
  Pour avoir le menu accessible dans les vues layout/schematic
  Peut s’automatiser
Menu PVS en Layout L
Menu PVS en Layout XL avec contraintes

## Slide 94: Commun à DRC/LVS/ERC/PERC/SVS … 1/3
Run Directory customisé
  Utilsateur
  Techno
  Type de run (DRC,LVS,…)
  Cellule
Nombre de processeur
  Adapté automatiquement à la machine
Script skill semi-maison
  Demandez-le moi !!!

## Slide 95: Commun à DRC/LVS/ERC/PERC/SVS … 2/3
Si les règles PVS n’existe pas, on peut utiliser les règles d’un outil concurrent
  Attention non signoff
  Il faut faire le fichier pvtech.lib
  Il faut faire le fichier techruleset
  Difficile avec Quantus sauf si prévu de fonctionner avec l’outil concurrent
Choisir Techno et Rule Set
  DRC
  Antenna
  Filling …

## Slide 96: Commun à DRC/LVS/ERC/PERC/SVS … 3/3
Fichier de configuration pour positionner des variables globales des règles régissant les options
  Facile à écrire soit-même

## Slide 97: DRC 1/9
Direct Read From Memory
  Permet d’utiliser le layout en mémoire de Virtuoso
  Rapide
  Undo possible, pratique pour chercher une solution de DRC
  Peut nécessiter une layer map table type GDSII/Virtuoso
GDSII
  Existant
  Créer à la volé
OASIS

## Slide 98: DRC 2/9
Output Format
  ASCII
  Annotation browser
    Nécessite l’accès en écriture à la vue layout

## Slide 99: DRC 3/9
Permet de sélectionner les règles ou groupes de règles
  Possibilité d’utiliser des wildcard pour sélection/désélection groupée

## Slide 100: DRC 4/9
Connecter automatiquement les pins de même noms
  2 Règles de prudence dans ce cas
    Prendre uniquement les labels dans le premier niveau de layout  Text Depth : primary
    Demander un rapport des connexions
Plutôt utile dans le LVS

## Slide 101: DRC 5/9
Permet d’ajouter des layout supplémentaire dans le cas d’IP avec vue abstract

## Slide 102: DRC 6/9
Permet d’extraire des propriétés d’antenne pour les lef
  Nouveau  jamais utilisé

## Slide 103: DRC 7/9
Permet de déclarer les erreurs en:
  Fix
  Waiver (nom+date de la personne qui a waivé cette erreur
  Un proprétaire
Navigation avec les flèches du clavier
  Zoom automatique sur le layout
  Haut/Bas : passer à l’erreur précédente/suivante
  Gauche/Droite : Ouvrir/Fermer un groupe d’erreur

## Slide 104: DRC 8/9
Pour avoir des beaux layers d’erreur
  Il faut définir le pv_color
  Un PDF qui explique l’installation et un tar.gz avec tous les fichiers
  Demandez-le moi !!!!

## Slide 105: DRC 9/9
Possibilité d’avoir les erreurs dans l’annotation browser

## Slide 106: ERC 1/
Utiliser les règles de LVS, si pas de règles spécifique de ERC
  Permet d’extraire le layout et voir les court-circuits sans comparaison de netlist
  Plus rapide qu’un LVS lors de court-circuits d’alimentation
  Les court-circuits de nœuds non labelisé n’est pas vue
Seulement un layout en entrée

## Slide 107: PVS annexe
Et c’est pas fini …